## Slide 1: ПАМЯТКА для жителей г. Арзамаса Правила размещения рекламных и информационных конструкций (вывесок) и основные изменения в Правилах благоустройства территории городского округа город Арзамас Нижегородской области

## Slide 2: Основания для размещения вывески и рекламы
Размещение рекламных и информационных конструкций (вывесок) на территории города Арзамаса допускаются только в случае получения соответствующих разрешающих документов в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации г. Арзамаса на размещение конструкций.
Согласование на информационную конструкцию выдается бессрочно и бесплатно.
Разрешение на рекламу выдается сроком от 5 до 10 лет (в зависимости от вида рекламы) с уплатой госпошлины в размере 5000 рублей.
Все незаконные конструкции подлежат демонтажу.

## Slide 3: Основные нарушения при размещении вывесок:
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами;
- размещение вывесок на козырьках зданий;
- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок;
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение настенных вывесок одна над другой;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой;

## Slide 4: Основные нарушения при размещении вывесок:
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т.д.);
- перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, витражей и витрин, а также окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин;
- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением афиш) и других мягких материалов;
- размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов;
- размещение вывесок, содержащих информацию о номерах телефонов и адресах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.);
размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров;
размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства.

## Slide 5: Основные нарушения при размещении рекламы:
Закрытие рекламой витрин и оконных проемов;
Установка более 2-х штендеров у входа в здание;
Размещение рекламы на заборах и ограждениях;
Размещение рекламы путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
Размещение рекламы на объектах культурного наследия;
Размещение рекламы в границах исторического поселения федерального значения город Арзамас Нижегородской области.

## Slide 6: Основные изменения в Правилах благоустройства территории в области градостроительства
Не допускается устройство теплоизоляции, реконструкции, переоборудованию (переустройству) зданий и их конструктивных элементов, устройство пристроек, навесов и козырьков, крепление к зданиям (их конструктивным элементам) различных растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плакатов и других устройств без получения соответствующего разрешения в администрации города Арзамаса.
Теплоизоляция стен многоквартирного жилого дома допускается только при монтаже утеплителя на 100% площади любого фасада (главного, дворового, торцевого) с соблюдением противопожарных норм в соответствии с разрешением выдаваемым Комитетом по архитектуре и градостроительству.
Размещение наружных кондиционеров и антенн- «тарелок» на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц осуществляется со стороны дворовых фасадов.
Работы по реставрации, ремонту и окраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, козырьки, эркеры, водосточные трубы, иные элементы) должны производиться в соответствии с разрешением выдаваемым Комитетом по архитектуре и градостроительству.
Реконструкция фасадов и их отдельных элементов, размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств (блоки кондиционирования, антенное оборудование, баннеры, вывески, указатели, информационные доски и т.п.) на фасадах допускается при наличии соответствующего разрешения.

## Slide 7
Собственники зданий, строений и сооружений или организации, управляющие многоквартирным домом, обязаны обеспечить надлежащее их содержание, в том числе своевременное производство работ по ремонту и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах домовые знаки.
Текущее содержание и сохранение мемориальных досок и других памятных знаков после их установки на здании, строении и сооружении осуществляет МКУ «Служба городского хозяйства».
Работы по декоративному и световому оформлению зданий, строений и сооружений должны проводиться в соответствии с проектной документацией, согласованной с КАиГ.
Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускается только с учетом заключения строительно - технической экспертизы.
Строительство балконов (лоджий) допускается только на первых этажах многоквартирных жилых домов в соответствии с проектом, разработанным проектной организацией, входящей в состав саморегулируемой организации. Проектирование и строительство балкона (лоджии) выполнять строго в габаритах вышерасположенных балконов (при их наличии). При строительстве балкона (лоджии) необходимо предусмотреть свободный доступ к наружным инженерным коммуникациям (газопровод, кабели, подвальные проемы и т.п.). Не допускается устройство погребов под балконами (лоджиями), а также строительство балконов (лоджий) в местах вводов, выпусков в дом инженерных подземных коммуникаций.

## Slide 8: СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
На дворовой территории запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, производственные объекты, а также автомобильные стоянки. Существующие на момент вступления в силу настоящих Правил вышеуказанные объекты не должны ухудшать условия проживания граждан.
Объекты торговли и общественного питания разрешается размещать на первых этажах жилых зданий при условиях соблюдения гигиенических нормативов по шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям.
Обязанность по уборке и содержанию земельного участка, на котором расположено жилое здание (многоквартирный жилой дом) с элементами озеленения и благоустройства, дворовой территорией, иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилого здания, включая парковки, детские и спортивные площадки, временные объекты, - возлагается на собственников помещений такого здания либо управляющую организацию.
На дворовой территории запрещается ремонт и мойка транспортных средств.
На детских, спортивных, хозяйственных площадках, пешеходных дорожках, газонах, участках с зелеными насаждениями, расположенных на территории города Арзамаса, запрещается размещение транспортных средств. Размещение транспортных средств запрещается также в непосредственной близости (менее 3 метров) от подъезда жилого здания.
Запрещается стоянка (парковка) транспортных средств, создающая препятствия движению пешеходов, вывозу ТКО и КГО, механизированной уборке территории в периоды, установленные графиками выполнения соответствующих работ, а также проезду и расстановке пожарной и специальной технике в целях ликвидации пожара и чрезвычайных ситуаций.
Запрещается установка (размещение) на дворовой территории временных объектов, в том числе предназначенных для хранения автотранспортных средств, хозяйственных и вспомогательных построек, ограждений (заборов), сооружений и иных объектов некапитального строительства, шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений, устройств и объектов, создающих препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов и (или) проезду автотранспорта и (или) проведению уборочных работ.

## Slide 9: ОБЪЕКТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ
Размещение малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства, фонарей электроосвещения, столбов уличного освещения производится на основании согласования КАиГ представленного проекта, выполненного проектной организацией, входящей в состав саморегулируемой организации.
При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, центральной части города, городских многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы должны проектироваться на основании индивидуальных проектных разработок.
Обязанность по содержанию в надлежащем порядке сооружений малых архитектурных форм, объектов и элементов благоустройства, других объектов и производство своевременного ремонта возлагается на собственников и (или) иных правообладателей данных объектов, если иное не предусмотрено договором (соглашением).
Не допускается:
- использовать малые архитектурные формы, объекты и элементы благоустройства и другие объекты не по назначению;
- развешивать и наклеивать любую информационно-печатную продукцию на малых архитектурных формах;
- ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные элементы;
- купаться в фонтанах.

## Slide 10: ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
Владельцы объектов - зданий (помещений в них), сооружений, строений, включая временные объекты, а также лица, владеющие земельным участком на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять содержание и уборку территории в границах данного земельного участка, а также прилегающей территории в порядке, установленном настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.
Границы уборки территорий физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями определяются границами земельного участка в соответствии с данными государственного кадастрового учета, с учетом прилегающей к его границам территории, которая отображается на схемах границ прилегающей территории в порядке, предусмотренном Законом Нижегородской области от 10.09.2010г. № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области»
На территории городского округа город Арзамас устанавливаются следующие предельные (максимальные) параметры границ прилегающих территорий: 1) 3 метра от границ земельных участков, 15 метров от границ зданий, строений, сооружений, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2 - 11 настоящего пункта;
2) 10 метров от границ земельного участка, на котором находится объект индивидуального жилищного строительства, малоэтажный жилой дом блокированной застройки, 20 метров от границ объекта индивидуального жилищного строительства, малоэтажного жилого дома блокированной застройки;
3) 20 метров от границ земельного участка, на котором находится нежилое здание, строение, сооружение, 30 метров от границ нежилого здания, строения, сооружения. Положения настоящего подпункта применяются, если иное не предусмотрено в подпунктах 4 - 8 настоящего пункта;
4) 25 метров от границ земельного участка, на котором находится стационарный торговый объект, представляющий собой отдельное здание, 35 метров от границ стационарного торгового объекта, представляющего собой отдельное здание;

## Slide 11
5) 10 метров от границ земельного участка, на котором находится временный объект, 20 метров от границ временного объекта;
6) 15 метров от границ земельного участка, на котором находится спортивное сооружение, 25 метров от границ спортивного сооружения;
7) 15 метров от границ земельного участка, на котором находится автозаправочная станция, автомобильная мойка, мастерская, предназначенная для ремонта и обслуживания автомобилей, 25 метров от границ автозаправочной станции, автомобильной мойки, мастерской, предназначенной для ремонта и обслуживания автомобилей;
8) 3 метра от границ земельного участка, на котором находится трансформаторная подстанция либо распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии строение, сооружение, 8 метров от границ трансформаторной подстанции, распределительного пункта или иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии строения, сооружения;
9) 7 метров от границ контейнерной площадки;
10) 10 метров от границ земельного участка, на котором находится кладбище;
11) 10 метров от границ земельного участка, на котором находится строительная площадка.
Собственники предприятий, учреждений, организаций любых форм собственности, собственники объектов недвижимости, на территории которых расположены предприятие, учреждение, организация, обязаны обеспечивать содержание и ремонт подъездных путей к данным объектам за счет собственных средств или путем заключения договора со специализированной организацией.

## Slide 12: ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК, БУНКЕРОВ, КОНТЕЙНЕРОВ
Оказание услуг по обращению с ТКО и (или) КГО, осуществляется на основании договора, заключенного с региональным оператором по обращению с ТКО и (или) КГО (далее по тексту - региональный оператор), осуществляющим сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, и захоронение ТКО и (или) КГО в объемах, определенных договором.
Физическим и юридическим лицам запрещается размещение ТКО и (или) КГО в местах (площадках) накопления ТКО и (или) КГО, без договора на оказания услуг по обращению с ТКО и (или) КГО с региональным оператором.
Места (площадки) накопления ТКО и (или) КГО создаются администрацией г. Арзамаса, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО и (или) КГО лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления ТКО и (или) КГО с администрацией г. Арзамаса на основании письменной заявки в соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном администрацией г. Арзамаса.
Администрация г. Арзамаса является органом, уполномоченным по определению схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и (или) КГО и по ведению реестра мест (площадок) накопления ТКО и (или) КГО.
Физические и юридические лица, имеющие в собственности (пользовании) земельный участок, вправе обратиться для организации на их земельном участке места (площадки) сбора и накопления ТКО и (или) КГО в администрацию г. Арзамаса
Складирование ТКО и (или) КГО должно осуществляться в местах (площадка) накопления ТКО и (или) КГО в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО и (или) КГО, территориальной схемой в области обращения с отходами, требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами.
Контейнеры, бункеры размещаются (устанавливаются) на контейнерных площадках, являющихся местами (площадками) накопления ТКО и (или) КГО, обустроенные в соответствии с требованиями санитарных и строительных норм, а также требованиями, предусмотренными действующим законодательством.

## Slide 13
Запрещается размещение (складирование), сброс в местах (площадках) накопления ТКО и (или) КГО свыше объема, определенного договором на оказание услуг по обращению с ТКО и (или) КГО, заключенного с региональным оператором, производящим вывоз, погрузку, утилизацию и обезвреживание отходов, а также уборку мест погрузки ТКО и (или) КГО.
Складирование ТКО и (или) КГО осуществляется только в контейнеры, мусоросборники или бункеры. Сброс, складирование вне контейнера или бункера запрещается.
К местам (площадкам) накопления ТКО и (или) КГО и их прилегающим территориям круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд и освещение. Запрещается парковка и стоянка автомобилей у места сбора и накопления ТКО и (или) КГО, препятствующих к их подъезду.
Ответственность за уборку мест погрузки ТКО и (или) КГО возлагается на регионального оператора.
Ответственность за содержание мест накопления ТКО и (или) КГО, а также прилегающих к ним территорий возлагается:
- на управляющие организации, ТСН, ЖСК, ТСЖ и иные физические или юридические лица, осуществляющие управление многоквартирным домом или его содержание и (или) текущий ремонт, в случае, если место накопления ТКО и (или) КГО размещено в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников в многоквартирном доме;
- на правообладателя земельного участка в случае, если место накопления ТКО и (или) КГО находится в границах такого земельного участка, если иное не предусмотрено действующим законодательством и (или) договором (соглашением).
Контейнерные площадки должны быть удалены от окон жилых домов и общественных зданий, территорий детских учреждений, спортивных, физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м до наиболее удаленного входа в жилое здание. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

## Slide 14: ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ПАРКОВОК, СТОЯНОК ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТЕРРИТОРИЙ ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимаются администрации г. Арзамаса в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также с учетом мнения собственников помещений в данных многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к таким территориям общего пользования. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирных домах, а также установление границ элемента планировочной структуры осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами.
Администрация г. Арзамаса является органом, осуществляющим ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Решения о создании парковок общего пользования в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются в соответствии с жилищным и земельным законодательством.
Содержание парковок и прилегающих к ним территорий осуществляется владельцем парковки в соответствии с действующими санитарными, строительными нормами и правилами, а также настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами, если иное не предусмотрено договором (соглашением).

## Slide 15: Спасибо за внимание!
Полную информацию Вы можете получить на официальном сайте администрации г. Арзамаса:
арзамас.рф
а также в Комитете по архитектуре и градостроительству г. Арзамаса по адресу: ул. Станционная, д.28А, тел: 7-76-40, E-mail: kaig-arz@mail.ru и
Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса по адресу: ул. Калинина 10А, тел: 7-76-64.